## Slide 1: Cartographer - ROS 官网学习笔记

## Slide 2: Algorithm walkthrough for tuning 算法部分
intuitive overview
两个关联又相对独立的子系统
1、Local SLAM、Front End、Local Trajectory Builder
2、Global SLAM、Back End、Loop Closure
抽象地说，local目的是得到最好的submap，global是为了把submap一致地拼在一起
两者各自有相应的.lua文件

## Slide 3: Input
为了更好的效果，设置最大最小距离
TRAJECTORY_BUILDER_nD.min_range
TRAJECTORY_BUILDER_nD.max_range
2D情形下过远的距离被替换掉
TRAJECTORY_BUILDER_nD.num_accumulated_range_data
好像是多少个点算一个scan
TRAJECTORY_BUILDER_nD.voxel_filter_size
TRAJECTORY_BUILDER_nD.*adaptive_voxel_filter.max_length
TRAJECTORY_BUILDER_nD.*adaptive_voxel_filter.min_num_points
  除了固定大小体素滤波外，还需要自适应体素滤波（得到固定数目的点）
TRAJECTORY_BUILDER_2D.use_imu_data
TRAJECTORY_BUILDER_nD.imu_gravity_time_constant

## Slide 4: Local SLAM - 关于scan match
scan-to-submap scan matching
initial guess is from pose extrapolator
两种scan-match方法：
1、CeresScanMatcher
快速，但无法修正过大的误差；如果传感器合适，使用这个通常是较好的做法
2、RealTimeCorrelativeScanMatcher
如果没有其他传感器，或者不信任其他传感器，则考虑这个方法
类似与回环检测中用的方法，只不过这里是scan和submap进行匹配
调用的结果作为初值，交给CeresScanMatcher进行优化
缺点：耗时耗空间，会屏蔽掉其他传感器
优点：鲁棒性强（退化环境，大空旷空间除外）
再总结一下：1、有初值调用CeresScanMatcher；2、没初值先调RealTimeCorrelativeScanMatcher得到初值，再调用CeresScanMatcher

## Slide 5: Local SLAM - 关于scan match
无论哪种方式， CeresScanMatcher都可以为每一个输入配置一定的权重。
权重是数据信任度的度量，某种程度上可以看做是静态协方差。
权重参数无量纲，不能相互比较。
权重越大，越重视此数据源
数据源包括占据空间、来自pose extrapolator的rotation和translation
TRAJECTORY_BUILDER_3D.ceres_scan_matcher.occupied_space_weight
TRAJECTORY_BUILDER_3D.ceres_scan_matcher.occupied_space_weight_0
TRAJECTORY_BUILDER_3D.ceres_scan_matcher.occupied_space_weight_1
TRAJECTORY_BUILDER_nD.ceres_scan_matcher.translation_weight
TRAJECTORY_BUILDER_nD.ceres_scan_matcher.rotation_weight
注意，在3D，occupied_space_weight_0和occupied_space_weight_1分别对应高分辨率和低分辨率的点云

## Slide 6: Local SLAM - 关于scan match
CeresScanMatcher的和ceres有关的一些设置（分别是使用非单调、最大迭代次数、线程数）
TRAJECTORY_BUILDER_nD.ceres_scan_matcher.ceres_solver_options.use_nonmonotonic_steps
(使用非单调步骤，具体啥意思暂时不懂，以后再说吧)
TRAJECTORY_BUILDER_nD.ceres_scan_matcher.ceres_solver_options.max_num_iterations
TRAJECTORY_BUILDER_nD.ceres_scan_matcher.ceres_solver_options.num_threads
RealTimeCorrelativeScanMatcher可设置窗口大小、旋转和平移的代价权重
TRAJECTORY_BUILDER_nD.use_online_correlative_scan_matching
TRAJECTORY_BUILDER_nD.real_time_correlative_scan_matcher.linear_search_window
TRAJECTORY_BUILDER_nD.real_time_correlative_scan_matcher.angular_search_window
TRAJECTORY_BUILDER_nD.real_time_correlative_scan_matcher.translation_delta_cost_weight
TRAJECTORY_BUILDER_nD.real_time_correlative_scan_matcher.rotation_delta_cost_weight
避免submap中插入过多scan —— 只有运动足够显著才插入（三者是或的关系，至少满足其一才会把这个scan搞到submap里面）
TRAJECTORY_BUILDER_nD.motion_filter.max_time_seconds
TRAJECTORY_BUILDER_nD.motion_filter.max_distance_meters
TRAJECTORY_BUILDER_nD.motion_filter.max_angle_radians

## Slide 7: Local SLAM - 关于Submap
当Local SLAM搜集了足够多的数据时，我们认为submap已完成
TRAJECTORY_BUILDER_nD.submaps.num_range_data
submap必须足够小，这样飘逸不会大于一个分辨率；另一方面又要足够大，以使回环检测可以工作
TRAJECTORY_BUILDER_nD.submaps.num_range_data
概率网格还是TSDF：
TRAJECTORY_BUILDER_2D.submaps.grid_options_2d.grid_type
Odds ： hits misses
TRAJECTORY_BUILDER_2D.submaps.range_data_inserter.probability_grid_range_data_inserter.hit_probability
TRAJECTORY_BUILDER_2D.submaps.range_data_inserter.probability_grid_range_data_inserter.miss_probability
TRAJECTORY_BUILDER_3D.submaps.range_data_inserter.hit_probability
TRAJECTORY_BUILDER_3D.submaps.range_data_inserter.miss_probability

## Slide 8: Local SLAM - 关于Submap
2D情形只存一个概率值
3D情形存两个：一个用于远距离，低分辨率；一个用于近距离，高分辨率。扫面匹配的时候先用低分辨率的远处点，这样速度快；再用高分辨率的，这样精度高。
TRAJECTORY_BUILDER_2D.submaps.grid_options_2d.resolution
TRAJECTORY_BUILDER_3D.submaps.high_resolution
TRAJECTORY_BUILDER_3D.submaps.low_resolution
TRAJECTORY_BUILDER_3D.high_resolution_adaptive_voxel_filter.max_range
TRAJECTORY_BUILDER_3D.low_resolution_adaptive_voxel_filter.max_range

## Slide 9: Submap的可视化
Cartographer-ROS提供了一个RViz插件来可视化submap。可以从编号中选择要查看的子图。在3D中，RViz只显示3D混合概率网格的2D投影（用灰度表示）。RViz的左窗格中提供了一些选项，用于在低分辨率和高分辨率混合网格可视化之间切换。

## Slide 10: Global SLAM
一个重要的参数：多久进行一次优化
POSE_GRAPH.optimize_every_n_nodes
上面这个参数可以设置成0，这意味着完全停掉global SLAM，而完全做local SLAM。通常这是调节Cartographer参数的第一步
是一种GraphSLAM：在nodes和submaps之间构建约束，然后优化这个约束图
约束分为non-global constrains和global constrains
non-global constrains，也称为submap内部约束，在node之间自动创建，因为它们在轨迹上接近
POSE_GRAPH.constraint_builder.max_constraint_distance
POSE_GRAPH.fast_correlative_scan_matcher.linear_search_window
POSE_GRAPH.fast_correlative_scan_matcher_3d.linear_xy_search_window
POSE_GRAPH.fast_correlative_scan_matcher_3d.linear_z_search_window
POSE_GRAPH.fast_correlative_scan_matcher*.angular_search_window

## Slide 11: 注意
全局优化可不止用于回环检测，还可以用于多轨迹优化，即多SLAM优化。

## Slide 12: Global SLAM
为了限制约束的数量，carto会对all close nodes进行降采样。
POSE_GRAPH.constraint_builder.sampling_ratio
回环，或者说global SLAM，主要是用到了FastCorrelativeScanMatcher，用到了分支定界方法，可以很快消除掉错误匹配，实现实时的回环
POSE_GRAPH.constraint_builder.fast_correlative_scan_matcher.branch_and_bound_depth
POSE_GRAPH.constraint_builder.fast_correlative_scan_matcher_3d.branch_and_bound_depth
POSE_GRAPH.constraint_builder.fast_correlative_scan_matcher_3d.full_resolution_depth
一旦FastCorrelativeScanMatcher得到一个足够好的值，就把该值交给ceresScanMatcher去优化
POSE_GRAPH.constraint_builder.min_score
POSE_GRAPH.constraint_builder.ceres_scan_matcher_3d
POSE_GRAPH.constraint_builder.ceres_scan_matcher

## Slide 13: Global SLAM
全局优化要考虑各方面的残差，主要是：
loop closure constrains
non-global constrains(matcher)
IMU
local SLAM rough pose estimations
odometry source
fixed frame such an GPS
POSE_GRAPH.constraint_builder.loop_closure_translation_weight
POSE_GRAPH.constraint_builder.loop_closure_rotation_weight
POSE_GRAPH.matcher_translation_weight
POSE_GRAPH.matcher_rotation_weight
POSE_GRAPH.optimization_problem.*_weight
POSE_GRAPH.optimization_problem.ceres_solver_options

## Slide 14: Global SLAM
如果IMU外参还没有标定好，那么Carto可以在这个过程中完成自动的IMU外参标定
POSE_GRAPH.optimization_problem.log_solver_summary
POSE_GRAPH.optimization_problem.use_online_imu_extrinsics_in_3d
huber核函数
POSE_GRAPH.optimization_problem.huber_scale
建图完成后，进行一次最终的迭代：
POSE_GRAPH.max_num_final_iterations

## Slide 15: Tuning methodology - 调参方法
carto调参不容易，许多参数相互影响
有一个内置的Evaluation工具，对于测试LocalSLAM，即前端的质量非常有用
随Cartographer核心一起提供，也就是说，与Cartographer_ROS独立但兼容
https://google-cartographer.readthedocs.io/en/latest/evaluation.html这个网站极其有用
假设已经通过Cartographer_ROS将信息序列化成了.pbstream
需要assert_writer生成的.pbstream作为输入，可参阅 Exploiting the map generated by Cartographer ROS 章节

## Slide 16: Tuning Local SLAM
调local就要关闭global：
POSE_GRAPH.optimize_every_n_nodes = 0
调submap的大小，就是调节range_data的数目：
TRAJECTORY_BUILDER_2D.submaps.num_range_data
调CeresScanMatcher
目前来看，scan match的结果偏离初值的大小，并不影响其score。我们想要改变这种情况，move more，pay more：
TRAJECTORY_BUILDER_2D.ceres_scan_matcher.translation_weight and rotation_weight

## Slide 17: Low Latency - Global SLAM
调节global SLAM to low latency，直到其能实时运行。但是不要再超调太多，即要追求质量。global调节方法：
降低优化次数：optimize_every_n_nodes
提高线程数=核心数：MAP_BUILDER.num_background_threads
降低采样：global_sampling_ratio和constraint_builder.sampling_ratio
提升最小得分：constraint_builder.min_score
对于自适应体素滤波，降低min_num_points, max_range,提高max_length
调高体素尺寸和submap分辨率，降低submap的大小：increase voxel_filter_size, submaps.resolution, decrease submaps.num_range_data
降低search window大小：.linear_xy_search_window, .linear_z_search_window, .angular_search_window
调高global_constraint_search_after_n_seconds
降低最大循环次数max_num_iterations

## Slide 18: Low Latency - Local SLAM
调高体素大小：voxel_filter_size
调高submap分辨率：submaps.resolution
对于自适应体素滤波：降低.min_num_points, .max_range，调高.max_length
降低max_range（尤其是noisy data 情形）
降低submap大小：submaps.num_range_data
请注意，作为副作用，较大的体素会略微增加扫描匹配分数，因此分数阈值应相应提高。

## Slide 19: 已知地图纯定位
不同：
1、期望local和global延迟更低
2、地图的冻结轨迹和当前轨迹之间有大量约束
tune：
1、enable TRAJECTORY_BUILDER.pure_localization = true
2、strongly decrease POSE_GRAPH.optimize_every_n_nodes
这种情况下，global可能太慢、跟不上、吃不消。所以接下来：
3、strongly decrease global_sampling_ratio和constraint_builder.sampling_ratio来抵消大量的约束
4、调其他降低latency的参数，知道能够实时
注意：submaps的分辨率要匹配.pbstream里面的分辨率，使用不同分辨率可能导致未知问题

## Slide 20: Odometry in Global Optimization
POSE_GRAPH.optimization_problem.local_slam_pose_translation_weight
POSE_GRAPH.optimization_problem.local_slam_pose_rotation_weight
POSE_GRAPH.optimization_problem.odometry_translation_weight
POSE_GRAPH.optimization_problem.odometry_rotation_weight
取决于你有多信任local SLAM和传感器。一般轮式里程计旋转不准，可以降低权重

## Slide 21: Exploiting the map generated by Cartographer ROS ——利用生成的地图
Carto可以将其内部状态序列化为.pbstream文件格式，该格式本质上是一个压缩的protobuf文件，其中包含Carto内部使用的数据结构的快照。
为了高效地实时运行，Carto会立即丢弃大部分传感器数据，只处理其输入的一小部分，然后内部使用的地图（保存在.pbstream文件中）非常粗糙。
然而，当算法完成并建立了一个最佳轨迹后，它可以与传感器的全部数据重新组合，以创建一个高分辨率地图。

## Slide 22: 具体的做法
Carto使用Cartographer_assets_writer使这种重组成为可能。
它以下面内容为输入
用于执行SLAM的原始传感器数据（在ROS.bag文件中）
SLAM得到的状态（保存在.pbstream中）
传感器外参（来自bag的TF数据，或者URDF描述）
定义在.lua文件中的管道配置

## Slide 23: assert writer
assert writer以批处理的方式，遍历bag数据和.pbstream里的轨迹
该管道可用于着色、过滤和导出SLAM点云数据为各种格式。